Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по оценочным средствам для промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

ОП.01. Инженерная графика

(код и наименование)

ОПОП СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт

(код и наименование)

автомобильного транспорта»

Автор: Чучумова Ольга Леонидовна,

Преподаватель 1 кв.категории

ГБПОУ СО «УрГЗК им. Демидовых»

Невьянск

2017

Содержание

Пояснительная записка	4

1.Паспорт  контрольно-измерительных материалов	6

2.Требования к результатам освоения дисциплины	9

3.	Организация контроля и оценивания	11

4. Контрольно-измерительные  материалы предназначены  для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний по дисциплине	12

Оценочный лист по дисциплине Инженерная графика	26

Сводный оценочный лист по дисциплине Инженерная графика	30

5. Заключение	32

6. Рекомендуемая литература для подготовки к промежуточной аттестации	33

# Аннотация

В данной методической разработке представлены контрольно-измерительные материалы   по учебной дисциплине «Инженерная графика» для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  Контрольно-измерительные материалы разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по  специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Методическая разработка предназначена преподавателям  общепрофессиональной дисциплины     «Инженерная графика».

# Пояснительная записка

Быстрое развитие науки, техники  и производства накладывает отпечаток и на профессиональное образование. Для подготовки специалистов, имеющих знания, умения, обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми для производства,  образовательная деятельность профессиональных образовательных организаций ведется в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, стандартами Worldskills. Оценочные средства, представленные в методической разработке, соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», требованиям компетентностного подхода.

Цель: представить опыт разработки оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине ОП 01 «Инженерная графика».

Задачи:

1.Дать характеристику оценочных средств промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Инженерная графика».

2.Оценить эффективность применяемых в процессе промежуточной аттестации  контрольно-измерительных материалов.

Планируемый результат оценочной деятельности по учебной дисциплине: объективность и прозрачность оценивания результата образования по учебной дисциплине «Инженерная графика».

Содержание методической разработки

Методическая разработка содержит контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине и описывает систему оценивания результатов обучения согласно требованиям ФГОС СПО по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения учебной дисциплины «Инженерная графика».

Характеристика вида и формы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта. Дифференцированный зачёт включает задания на проверку предметных знаний и умений.

Особенности организации промежуточной аттестации

Средством контроля знаний является тестовое задание, содержащее вопросы различного типа  (с выбором ответа, на соответствие)  по всем разделам дисциплины. Практическое задание на построение чертежа по аксонометрической проекции модели, с применением профильного и горизонтального разреза позволяет оценить  умения по дисциплине «Инженерная графика».

Соответствие оценочных средств требованиям ФГОС СПО

Контрольно-измерительные материалы  соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части оценивания предметных умений и знаний по учебной дисциплине «Инженерная графика».

Отличительные особенности контрольно-измерительных материалов

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине позволяют объективно оценить образовательные результаты обучающихся. Объективность оценки обеспечивается особенностями бинарной критериально-оценочной системы, которая предполагает однозначность формулировки критериев и показателей.

# 1.Паспорт  контрольно-измерительных материалов

Нормативными основаниями  для  проведения    промежуточной аттестации являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Закон «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ;

- Положение о текущем  контроле  знаний  и промежуточной аттестации  обучающихся  ГБПОУ СО «УрГЗК»;

- Положение о самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ  СО «УрГЗК»,

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования   по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

- рабочая   программа по дисциплине ОП.01. Инженерная графика

  - Определение цели  аттестации

Цель   промежуточной аттестации - определить соответствие  персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям  учебной дисциплины.

Задачи  промежуточной аттестации по дисциплине:

- оценить уровень освоения дисциплины (уровень сформированности предметных умений и знаний) по дисциплине «Инженерная графика».

Предмет   промежуточной аттестации по  дисциплине:

- уровень  персональных   достижений обучающихся в части освоения учебной дисциплины «Инженерная графика».

1.3.Результаты освоения  дисциплины

знать/понимать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности;

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- основы строительной графики

уметь:

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;

- выполнять деталирование сборочного чертежа;

1.4.Сроки проведения   промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет

Сроки проведения - после завершения изучения дисциплины (4 семестр)

# 2.Требования к результатам освоения дисциплины

# Контрольно-измерительные материалы  предназначены для оценки результатов освоения

# ОП 01. Инженерная графика

Таблица 1

| Предмет оценивания | Показатели | Тип задания; № задания | Виды аттестации, форма промежуточной аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Знания |
| З1основные правила построения чертежей и схем; | Объяснение правил построения чертежей и схем | Вопросы: 2 5 4 7 8 10 15 16 17 18 19 28 31 32 33 35 36 39 40 41 | дифференцированный зачёт |
| З2 способы графического представления пространственных образов; | Понимание способов графического представления пространственных образов | Вопросы: 19-26 | дифференцированный зачёт |
| З3 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; | Понимание возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; | Прак раб 13: выполнение эскизов деталей зубчатых колес с использованием ЭВМ | Текущий контроль |
| З4 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; | Оперирование основными положениями единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой | Вопросы: 1 3 5 8 10 11 12 13 28 29 33 36 37 41 42 43 | дифференцированный зачёт |
| З5 основы строительной графики – | Понимание основ строительной графики | Прак раб 19. Выполнение плана здания с использованием ЭВМ | Текущий контроль |
| Умения |
| У1оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой | Оформление проектно-конструкторской, технологической и другой технической документации в соответствии с действующими государственными стандартами ГОСТ 2. 301-81, ГОСТ 2.304 – 81, ГОСТ 2.305-68 (2.305 - 2008), ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 24705 – 2002, ГОСТ 8724 – 2002. | Практическое задание 1. Выполнить по аксонометрической проекции чертеж модели (построить три проекции, применить профильный или горизонтальный разрез, нанести размеры) | дифференцированный зачёт |
| У2 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах | Выполнение изображения, разрезов и сечений на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.305-68. | Практическая работа 1, Практическая работа 2, Практическая работа 3, Практическая работа 4, к теме 4.2. Изображения – виды, разрезы, сечения | Текущий контроль |
| У3 выполнять деталирование сборочного чертежа | Выполнение деталирования сборочного чертежа в соответствии с ГОСТ 2.108-73 | Практическая работа 15, Практическая работа 16, Практическая работа 17, к теме 4.8. Чтение и деталирование чертежей | Текущий контроль |

# Организация контроля и оценивания

| Форма промежуточной аттестации | Организация контроля и оценивания |
| --- | --- |
| Дифференцированный зачёт | Дифференцированный зачёт состоит из двух частей: часть 1- тест, часть 2- выполнение практического задания. В первой части обучающиеся должны ответить на 43 вопроса. За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. Во второй части обучающиеся должны выполнить практическое задание, которое оценивается в 34 балла. Выполнение каждого критерия оценивается 2 баллами, частичное выполнение критерия оценивается 1 баллом, не выполнение критерия оценивается 0 баллами. Условием положительной аттестации является усвоение знаний и освоение умений не менее по 70% критериям. Решение основано на рейтинговой шкале, которая составляет 77 баллов, далее она переводится в традиционную 5-тибалльную шкалу: «удовлетворительно»- 70-79%, «хорошо»- 80-95%, «отлично»- 96-100%. Шкала перевода: «неудовлетворительно»- менее 54 баллов, «удовлетворительно»- 55-60 баллов, «хорошо»-61-73 балла. «отлично»- 74-77 баллов. |

# 4. Контрольно-измерительные  материалы предназначены  для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний по дисциплине

| Задание №1: Выполните тестовое задание |
| --- |
| Проверяемые знания | Показатели оценки | Критерии оценки |
| знания |
| З1основные правила построения чертежей и схем; | Объяснение правил построения чертежей и схем в соответствии с технической документацией | даёт определение чертежа на основании ГОСТ 2.102 – 68 (вар3) определяет размер шрифта в соответствии с ГОСТ 2.304-81. (вар1) указывает формат согласно ГОСТ 2.301-68. (А4). устанавливает соответствие обозначения масштабов с названием согласно ГОСТ 2.302-68. (1 – А, 2 – Б, 3 – Г, 4 – В). Размер шрифта h определяет на основании ГОСТ 2.304-81. (вар1) указывает размер на основании ГОСТ 2.307-68. (вар3) Определяет специальный знак для указания конусности; (вар3) определяет обозначение конусности на основании ГОСТ 2.307-68. (вар2) Выбирает обозначение уклона в соответствии с ГОСТ 2.307-68 (рисунок 2); соотносит специальный знак Ø и величину на основании ГОСТ 2.307-68. (вар4) указывает величину, соответствующую специальному знаку R на основании ГОСТ 2.307-68. (вар3) Определяет функцию сечения в соответствии с ГОСТ 2.305-68; (вар3) При выполнении разреза на чертеже показывают то, что расположено в секущей плоскости и за ней; (вар2) Определяет названия разрезов в зависимости от числа на основании ГОСТ 2.305-68; (вар2) Определяет простые разрезы в зависимости от секущей плоскости в соответствии с ГОСТ 2.305-68; (вар3) Определяет деталь в соответствии с ГОСТ 2.101-68. (вар3) Даёт определение резьбы (вар3) Соотносит определение (болт) и термин (вар3) Выбирает изображение резьбы в отверстии на основании ГОСТ 2.311 -68 (рисунке 5); Выбирает изображение соединения шпилькой в соответствии с ГОСТ 220038-76 (на рисунке 3); |
| З2 способы графического представления пространственных образов; | Понимание способов графического представления пространственных образов | 1. Определяет процесс построения проекций предмета (вар1); 2. Выбирает определение центральное проецирование (вар3); 3. Классифицирует прямоугольное проецирование (вар3); 4. Выбирает определение прямоугольное проецирование (вар2); 5. Определяет название плоскости расположенной перед зрителем (вар3); 6. Выбирает названия осей фронтальной плоскости проекции (вар 2); 7. Выбирает название XOY плоскости проекций (вар3); 8. По рисунку выбирает проекцию, на которой видны все боковые грани пирамиды (вар2); |
| З4 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; | Оперирование основными положениями единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой | 1. . Определяет порядок элементов структуры условного обозначения ГОСТ как индекс класса стандарта, классификационная группа стандарта, порядковый номер стандарта в группе, год регистрации; 2. Находит соответствие линий и их названий согласно ЕСКД (А – 4,Б – 1, В – 2, Г - 3); 3. Линейные размеры, указываемые без единиц измерения, определяет как мм на основании гост 2.307-68 4. Устанавливает соответствие обозначения стандартного формата и его размеров на основании ГОСТ 2.301-68 (1 –А, 2 – Б, 3 – Г, 4 - В) 5. Выбирает размерные линии, нанесенные на чертеже, в соответствии с ГОСТ 2.303-68 (рис 1) 6.Выбирает размерные числа, нанесенные на чертеже в соответствии с ГОСТ 2.307-68 ( рис 4) 6. Называет расстояние от контура, на котором рекомендуется проводить размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68 (вар1); 7. Называет расстояние, на котором размещаются параллельные размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68 (вар1); 8. Определяет обозначение сечений на свободном месте чертежа на основании ГОСТ 2.305 -68; 9. Называет цель выполнения разрезов в соответствии с ГОСТ 2.305-68; 10. Определяет сборочную единицу на основании ГОСТ 2.101-68; 11.Выбирает изображение резьбы в отверстии в соответствии с ГОСТ 24705 – 2002, ГОСТ8724 – 2002; 12. Выбирает изображение резьбового соединения в соответствии с ГОСТ 24705 – 2002, ГОСТ8724 – 2002; 13. Определяет сборочный чертеж по Гост 2.101-68; 14. Определяет способ расположения номеров позиций на сборочном чертеже на основании ГОСТ 2.109-73 15.Определяет формат выполнения спецификации сборочного чертежа в соответствии с ГОСТ 2.109-73. |

# Контрольно-измерительные материалы  промежуточной аттестации  по  дисциплине

Условия выполнения задания

1. Максимальное время выполнения задания: ___43__ мин./час.

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо решить _43__ задачи.

Задания с выбором ответа

| Раздел I. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ |
| 1 | Укажите порядок элементов структуры условного обозначения ГОСТ… (выберите 1 правильный ответ) 1) индекс класса стандарта, классификационная группа стандарта, порядковый номер стандарта в группе, год регистрации; 2) индекс класса стандарта, классификационная группа стандарта, год регистрации, порядковый номер стандарта в группе; 3) год регистрации, индекс класса стандарта, порядковый номер стандарта в группе, классификационная группа стандарта; 4) классификационная группа стандарта, индекс класса стандарта, порядковый номер стандарта в группе, год регистрации | 1 |
| 2 | Дайте определение чертеж детали … 1) любое изображение на листе бумаги; 2) изображение детали на листе бумаги, выполненное с помощью линейки и циркуля; 3) документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля; 4) изображение детали на листе бумаги, выполненное без применения чертёжных инструментов | 3 |
| 3 | Установите соответствие линий и их названий согласно ЕСКД А) тонкая сплошная линия; Б) толстая сплошная линия; В) штриховая линия; Г) штрихпунктирная линия. | А - 4 Б - 1 В - 2 Г - 3 |
| 4 | Назовите, для какого формата располагать основную надпись вдоль длинной стороны не допускается. 1) А1; 2) А2; 3) А3; 4) А4 | А4 |
| 5 | Установите соответствие обозначения стандартного формата и его размера. 1) А 1 А) 420 х 594 2) А 2 Б) 594 х 841 3) А 3 В) 210 х 297 4) А 4 Г) 297 х 420 | 1 - Б 2 - А 3 - Г 4 - В |
| 6 | Размер шрифта h определяется… 1) высотой прописных букв в миллиметрах; 2) высотой строчных букв в миллиметрах; 3) высотой и шириной строчных букв; 4) высотой дополнительных знаков | 1 |
| 7 | Установите соответствие обозначения масштабов с их названиями. 1) 5:1 А) масштаб увеличения 2) 1:5 Б) натуральная величина 3) 1:1 В) масштаб уменьшения | 1- А 2- В 3- Б |
| 8 | Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах указывают в ..., без обозначения единицы измерения. 1) метрах; 2) сантиметрах; 3) микрометрах; 4) миллиметрах | 4 |
| 9 | Укажите для нанесения, каких размеров используют специальный знак 1) дуг окружностей; 2) отрезков; 3) углов; 4) окружностей. | 3 |
| 10 | Определите, на каком из пяти чертежей размерные линии нанесены в соответствии с ГОСТ 2.307-68? | 1 |
| 11 | Определите, на каком чертеже размерные числа записаны в соответствии с ГОСТ 2.307-68? | 4 |
| 12 | Определите, на каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? 1) Не более 10 мм; 2) От 7 до 10 мм; 3) От 6 до 10 мм; 4) От 1 до 5 мм; 5) Не более 15 мм | 1 |
| 13 | Определите, на каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии? 1) Не более 7 мм; 2) Не более 10 мм; 3) От 7 до 10 мм; 4) От 6 до 10 мм; 5) Не менее 17 мм | 1 |
| 14 | Укажите, специальный знак используют для обозначения… 1) радиуса окружности; 2) угла; 3) конусности; 4) уклона | 3 |
| 15 | Определите, на каком рисунке конусность обозначена в соответствии с ГОСТ. Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 | 2 |
| 16 | Определите, на каком рисунке уклон обозначен в соответствии с ГОСТ. Рис.1 рис.2 рис.3 рис.4 | 2 |
| 17 | Укажите, для обозначения какой величины, применяют специальный знак Ø 1) угла; 2) конусности; 3) уклона; 4) диаметра окружности | 4 |
| 18 | Укажите, для обозначения какой величины, применяют специальный знак R 1) расстояние между двумя точками окружности, 2) расстояние между двумя противоположными точками окружности, 3) расстояние от центра окружности до точки на ней, 4) расстояние от центра окружности до другой точки | 3 |
|  | Раздел II. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ |
| № | Вопрос | Ответ |
| 19 | Процесс построения проекции предмета 1) проецирование; 2) отображение; 3) изображение | 1 |
| 20 | Центральным проецированием называется проецирование, при котором 1)проецирующие прямые параллельны друг другу, 2)проецирующие прямые параллельны друг другу и наклонены к плоскости проекций под углом отличным от 90, 3) проецирующие лучи исходят из одной точки | 3 |
| 21 | Прямоугольное проецирование – это одна из разновидностей 1) центрального проецирования, 2) косоугольного проецирования, 3)параллельного проецирования | 3 |
| 22 | Какое проецирование называется прямоугольным? 1) если проецирующие лучи параллельны друг другу, 2) если проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекции, 3) если проецирующие лучи исходят из одной точки, 4) если проецирующие лучи направлены в разные стороны | 2 |
| 23 | Плоскость, расположенную перед зрителем называют 1) горизонтальной, 2) профильной, 3) фронтальной, 4) центральной | 3 |
| 24 | Какими осями задается фронтальная плоскость проекций? 1) X0Y 2) X0Z 3) Z0Y |  | 2 |
| 25 | Как называется плоскость проекций X0Y? 1).фронтальная 2). профильная 3). горизонтальная |  | 3 |
| 26 | На какой проекции видны все боковые грани пирамиды? 1) фронтальной 2) горизонтальной 3) профильной |  | 2 |
| Раздел III. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ |
| № | Вопрос | Ответ |
| 27 | Сечения позволяют выявить: 1) внешнюю форму детали 2) внутреннюю форму детали 3) внешнюю и внутреннюю форму детали | 3 |
| 28 | Обозначение сечений на свободном месте чертежа: 1) строчными буквами русского алфавита 2) прописными буквами русского алфавита 3) не обозначается | 2 |
| 29 | С какой целью выполняются разрезы? 1) выявить внешнюю форму предмета 2) выявить внутреннюю форму предмета 3) выявить внешнюю и внутреннюю форму предмета | 3 |
| 30 | При выполнении разреза на чертеже показывают то, что расположено ... 1) за секущей плоскостью 2) в секущей плоскости и находится за ней 3) в секущей плоскости и находится перед ней 4) в секущей плоскости 5) перед секущей плоскостью | 2 |
| 31 | Названия разрезов в зависимости от числа секущих плоскостей: 1) простые 2) простые и сложные 3) сложные | 2 |
| 32 | Простые разрезы в зависимости от секущей плоскости: 1) фронтальный 2) горизонтальный 3) фронтальный, горизонтальный, профильный | 3 |
| 33 | Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе, называется ... 1) сборочной единицей; 2) деталью; 3) комплексом; 4) комплектом | 1 |
| 34 | . . . - это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций 1) сборочная единица; 2) комплекс; 3) деталь; 4) комплект | 3 |
| 35 | Что представляет собой резьба? 1 Расстояние между двумя соответствующими точками соседних витков. 2. Линейная величина в осевом направлении при полном обороте стержня. 3. Совокупность выступов и впадин, выполненных по винтовой линии, на цилиндрической или конической поверхностях | 3 |
| 36 | Укажите изображение резьбы в отверстии в соответствии с ГОСТ 24705-2002, ГОСТ 8724- 2002 | 3 |
| 37 | Укажите изображение резьбового соединения соответствии с ГОСТ 24705-2002, ГОСТ 8724- 2002: | 4 |
| 38 | Изделие, представляющее цилиндрический стержень с шестигранной головкой на одном конце и с резьбой на другом, называют ... 1) гайкой; 2) шпилькой; 3) болтом; 4) шайбой | 3 |
| 39 | Резьба в отверстии правильно изображена на рисунке 2. 3. 4. 5. | 5 |
| 40 | На каком рисунке изображено соединение шпилькой? |  | 3 |
| 41 | ... – это конструкторский документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля 1) схема; 2) сборочный чертеж; 3) спецификация; 4) рабочий чертеж детали | 2 |
| 42 | Номера позиций на сборочном чертеже наносят на полках линий выносок, которые располагаются ... 1) вертикально; 2) наклонно; 3) горизонтально; 4) произвольно. | 3 |
| 43 | Спецификацию выполняют на отдельных листах формата… 1) А0; 2) А1; 3) А4; 4) А2 | 3 |

| Задание: Выполните практическое задание Выполнить по аксонометрической проекции чертеж модели (построить три проекции, применить профильный или горизонтальный разрез, нанести размеры) |
| --- |
| Проверяемые умения | Показатели оценки | Критерии оценки |
| У1оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой | Соответствие параметров основной надписи ГОСТ 2.104-68 Соответствие шрифта ГОСТ 2.304-81. Соответствие нанесения линий на чертеже ГОСТ 2.303-68 Соответствие выполнения проекции ГОСТ 2.317-2011 Соответствие выполнения разрезов ГОСТ 2.305-68 Соответствие выполнения размеров ГОСТ 2.307-68 | 1. Построена рамка на формате А4 2. Построена, заполнена основная надпись шрифтом, высотой 5 мм по ГОСТ; 3. С помощью габаритных прямоугольников проведена компоновка чертежа; 4. Между габаритными прямоугольниками размещены размерные линии; 5. Нанесены осевые, центровые линии; 6. Построена фронтальная проекция модели; 7. Построена горизонтальная проекция модели; 8. С помощью постоянной прямой чертежа, построена профильная проекция модели; 9. Фронтальная, горизонтальная, профильная проекции модели, выполнены в проекционной связи; 10.Выполнен профильный (горизонтальный) разрез; 11. Разрез указан штрихами разомкнутой линии, со стрелками на расстоянии 2-3 мм от внешнего края, обозначен буквами русского алфавита; 12. Изображения разрезов подписаны надписью типа А-А; 13. Фигура, входящая в состав разреза обведена сплошной основной толстой линией; 14. Фигура, входящая в состав разреза выделена штриховкой по ( 45(; 15. Изображения проекций обведены сплошной толстой основной линией; 16. Нанесены размеры и выносные линии; 17. Деталь обмеряна и нанесены размерные числа. |

Условия выполнения задания

1. Максимальное время выполнения задания: ___час _____45___ мин./час.

2. Задания определяются случайным образом. Необходимо выполнить __2_задания.

Задание: по аксонометрической проекции модели построить в трех проекциях ее чертеж.

Задача 1 – с применением профильного разреза;

Задача 2 – с применением горизонтального разреза;

# Оценочный лист по дисциплине Инженерная графика

Ф.И.О. обучающегося ____________________________________

вид аттестации ___промежуточная__________________________

форма аттестации ____________________________________

специальность «Техническое облуживание и ремонт автомобильного транспорта»

группа № 261

дата «___»_________20… г.

| Предмет оценивания | Показатели | Критерии | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максим. | Факт |
| З1основные правила построения чертежей и схем; | Объяснение правил построения чертежей и схем | даёт определение чертежа на основании ГОСТ 2.102 – 68 (вар3) | 1 |  |
|  |  | определяет размер шрифта в соответствии с ГОСТ 2.304-81. (вар1) | 1 |  |
|  |  | указывает формат согласно ГОСТ 2.301-68. (А4). | 1 |  |
|  |  | устанавливает соответствие обозначения масштабов с названием согласно ГОСТ 2.302-68. (1 – А, 2 – Б, 3 – Г, 4 – В). | 1 |  |
|  |  | Размер шрифта h определяет на основании ГОСТ 2.304-81. (вар1) | 1 |  |
|  |  | указывает размер на основании ГОСТ 2.307-68. (вар3) | 1 |  |
|  |  | Определяет специальный знак для указания конусности; (вар3) | 1 |  |
|  |  | определяет обозначение конусности на основании ГОСТ 2.307-68. (вар2) | 1 |  |
|  |  | Выбирает обозначение уклона в соответствии с ГОСТ 2.307-68 (рисунок 2); | 1 |  |
|  |  | соотносит специальный знак Ø и величину на основании ГОСТ 2.307-68. (вар4) | 1 |  |
|  |  | указывает величину, соответствующую специальному знаку R на основании ГОСТ 2.307-68. (вар3) | 1 |  |
|  |  | Определяет функцию сечения в соответствии с ГОСТ 2.305-68; (вар3) | 1 |  |
|  |  | При выполнении разреза на чертеже показывают то, что расположено в секущей плоскости и за ней; (вар2). | 1 |  |
|  |  | Определяет названия разрезов в зависимости от числа на основании ГОСТ 2.305-68; (вар2) | 1 |  |
|  |  | Определяет простые разрезы в зависимости от секущей плоскости в соответствии с ГОСТ 2.305-68; (вар3) | 1 |  |
|  |  | Определяет деталь в соответствии с ГОСТ 2.101-68. (вар3) | 1 |  |
|  |  | Даёт определение резьбы (вар3) | 1 |  |
|  |  | Соотносит определение (болт) и термин (вар3) | 1 |  |
|  |  | Выбирает изображение резьбы в отверстии на основании ГОСТ 2.311 -68 (рисунке 5); | 1 |  |
|  |  | 20.Выбирает изображение соединения шпилькой в соответствии с ГОСТ 220038-76 (на рисунке 3); | 1 |  |
| З2 способы графического представления пространственных образов; | Понимание способов графического представления пространственных образов | 1. Определяет процесс построения проекций предмета (вар1) | 1 |  |
|  |  | 2. Выбирает определение центральное проецирование (вар3) | 1 |  |
|  |  | 3. Классифицирует прямоугольное проецирование (вар3) | 1 |  |
|  |  | 4. Выбирает определение прямоугольное проецирование (вар2) | 1 |  |
|  |  | 5. Определяет название плоскости расположенной перед зрителем (вар3) | 1 |  |
|  |  | 6. Выбирает названия осей фронтальной плоскости проекции (вар 2) | 1 |  |
|  |  | 7. Выбирает название XOY плоскости проекций (вар3) | 1 |  |
|  |  | 8. По рисунку выбирает проекцию, на которой видны все боковые грани пирамиды (вар2) | 1 |  |
| З4 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; | Оперирование основными положениями единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой | 1.Указывает порядок элементов структуры условного обозначения ГОСТ (вар1); | 1 |  |
|  |  | 2. Находит соответствие линий и их названий согласно ЕСКД (А – 4,Б – 1, В – 2, Г - 3); | 1 |  |
|  |  | 3. Линейные размеры, указываемые без единиц измерения, определяет в мм на основании ГОСТ 2.307-68 (вар4) | 1 |  |
|  |  | 4. Устанавливает соответствие обозначения стандартного формата и его размеров на основании ГОСТ 2.301-68 (1 –А, 2 – Б, 3 – Г, 4 - В) | 1 |  |
|  |  | 5. Выбирает размерные линии, нанесенные на чертеже, в соответствии с ГОСТ 2.303-68 (рис 1) | 1 |  |
|  |  | 6.Выбирает размерные числа, нанесенные на чертеже в соответствии с ГОСТ 2.307-68 ( рис 4) | 1 |  |
|  |  | 7. Называет расстояние от контура, на котором рекомендуется проводить размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68 (вар1); | 1 |  |
|  |  | 8. Называет расстояние, на котором размещаются параллельные размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68 (вар1); | 1 |  |
|  |  | 9. Определяет обозначение сечений на свободном месте чертежа на основании ГОСТ 2.305 -68 (вар4); | 1 |  |
|  |  | 10. Называет цель выполнения разрезов в соответствии с ГОСТ 2.305-68 (вар 3); | 1 |  |
|  |  | 11. Определяет сборочную единицу на основании ГОСТ 2.101-68 (вар1); | 1 |  |
|  |  | 12.Выбирает изображение резьбы в отверстии в соответствии с ГОСТ 24705 – 2002, ГОСТ8724 – 2002 (вар3); | 1 |  |
|  |  | 13. Выбирает изображение резьбового соединения в соответствии с ГОСТ 24705 – 2002, ГОСТ8724 – 2002 (вар4); | 1 |  |
|  |  | 14. Определяет сборочный чертеж по Гост 2.101-68 (вар2); | 1 |  |
|  |  | 15. Определяет способ расположения номеров позиций на сборочном чертеже на основании ГОСТ 2.109-73 (вар3) | 1 |  |
|  |  | 16.Определяет формат выполнения спецификации сборочного чертежа в соответствии с ГОСТ 2.109-73.(вар3) | 1 |  |
| У1оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой | Соответствие параметров основной надписи ГОСТ 2.104-68 | Построена рамка на формате А4 | 2 |  |
|  | Соответствие шрифта ГОСТ 2.304-81. | Построена, заполнена основная надпись шрифтом, высотой 5 мм по ГОСТ; | 2 |  |
|  | Соответствие нанесения линий на чертеже ГОСТ 2.303-68 | С помощью габаритных прямоугольников проведена компоновка чертежа; | 2 |  |
|  |  | Между габаритными прямоугольниками размещены размерные линии; | 2 |  |
|  |  | Нанесены осевые, центровые линии; | 2 |  |
|  | Соответствие выполнения проекции ГОСТ 2.317-2011 | Построена фронтальная проекция модели; | 2 |  |
|  |  | Построена горизонтальная проекция модели; | 2 |  |
|  |  | С помощью постоянной прямой чертежа, построена профильная проекция модели; | 2 |  |
|  |  | Фронтальная, горизонтальная, профильная проекции модели, выполнены в проекционной связи; | 2 |  |
|  | Соответствие выполнения разрезов ГОСТ 2.305-68 | Выполнен профильный (горизонтальный) разрез; | 2 |  |
|  |  | Разрез указан штрихами разомкнутой линии, со стрелками на расстоянии 2-3 мм от внешнего края, обозначен буквами русского алфавита; | 2 |  |
|  |  | Изображения разрезов подписаны надписью типа А-А; | 2 |  |
|  |  | Фигура, входящая в состав разреза обведена сплошной основной толстой линией; | 2 |  |
|  |  | Фигура, входящая в состав разреза выделена штриховкой по ( 45(; | 2 |  |
|  |  | Изображения проекций обведены сплошной толстой основной линией; | 2 |  |
|  | Соответствие выполнения размеров ГОСТ 2.307-68 | Нанесены размеры и выносные линии; | 2 |  |
|  |  | Деталь обмеряна и нанесены размерные числа. | 2 |  |
| Итого | 77 |  |
| Отметка |  |
| шкала перевода |  |
| «удовлетворительно»- 70-79%, «хорошо»- 80-95%, «отлично»- 96-100%. | «неудовлетворительно»- менее 54 баллов, «удовлетворительно»- 55-60 балла, «хорошо»-61-73 балла. «отлично»- 74-77 баллов. |

Подпись педагога _____________(Ф.И.О.)

# Сводный оценочный лист по дисциплине Инженерная графика

вид аттестации  промежуточная

форма аттестации   тест, практическое задание

специальность  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

группа № 261

дата «___»_________20… г.

| Предмет оценивания | З1основные правила построения чертежей и схем; | З2 способы графического представления пространственных образов; | З4 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; | У1оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой | Баллы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Объяснение правил построения чертежей и схем | Понимание способов графического представления пространственных образов | Оперирование основными положениями единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой | Оформление проектно-конструкторской, технологической и другой технической документации в соответствии с действующими государственными стандартами ГОСТ 2. 301-81, ГОСТ 2.304 – 81, ГОСТ 2.305-68 (2.305 - 2008), ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 24705 – 2002, ГОСТ 8724 – 2002. |  |  |
| Ф.И.О. обучающихся |  |  |  |  |  |  |

Подпись педагога _____________(Ф.И.О.)

# 5. Заключение

Данные материалы позволяют объективно оценить результат образования по учебной дисциплине «Инженерная графика».

Использование тестовых заданий, содержащих вопросы различного типа, позволило оценить предметные знания по каждому разделу дисциплины. Конкретизированное описание результатов образования через критериально-оценочную систему позволил определить по итогам  проведения промежуточной аттестации  проблемы результата качества образования  по каждому разделу дисциплины и определить направления совершенствования методики преподавания.

Данная методическая разработка может быть использована  преподавателями  общепрофессиональной дисциплины «Инженерная графика» при оценивании образовательных достижений обучающихся на промежуточной аттестации.

# 6. Рекомендуемая литература для подготовки к промежуточной аттестации

Основные источники:

- Боголюбов С.К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2011. – 352 с.;

- Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с.;

- Кудрявцев Е.М. КОМПАС - 3D V7. Наиболее полное руководство. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 664 с.;

- Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2012. – 368 с.;

- Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. - М.: Высш. шк., 2013. -  355 с.;

- Преображенская Н.Г. и др. Черчение. - М.: Вентана – Граф, 2013. -    336 с.;

- Стандарты ЕСКД;

- Стандарты ЕСТД.

Дополнительные источники:

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. - М.: Высш. шк., 1983. – 368 с.;

- Клоков В.Г., Курбатова И.А. Детали машин. Проектирование узлов и деталей машин; выбор материалов и методов их упрочнения: Учебное пособие для выполнения курсового проекта. – М.: МГИУ, 2012. – 112 с.;

- Свиридова Т.А. Инженерная графика. Основы машиностроительного черчения. Часть IV: Учебное иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2013. – 57 с.;

- Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть I: Учебное иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2011. – 40 с.;

- Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть II: Учебное иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2011. – 56 с.;

- Свиридова Т.А. Инженерная графика. Элементы строительного черчения. Часть III: Учебное иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2011. – 55 с.;

- Ляшков А.А. Компьютерная графика: Практикум / А.А. Ляшков, Притыкин Ф.Н., Леонова Л.М., Стриго С.М. – Омск: изд-во ОмГТУ, 2013.- 114 с.;

- Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: http://www. propro.ru;

- Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: http://www. informika.ru.